Ausschreibungstext

Ölzähler Typ VZO

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Ölzähler Ölzähler VZO-4 Ölzähler VZO-4 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-4 Artikel-Nr.: 43000 Ölzähler VZO-4-R0,1 Ölzähler VZO-4-R0,1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-4-R0,1 Artikel-Nr.: 4300i Ölzähler VZOA-4 „geeicht“ Ölzähler VZOA-4 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 20 l/h Messbereich: 1 … 20 l/h Messgenauigkeit: ± 0,5 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: WDV/Molliné VZOA-4 Artikel-Nr.: 43001 Verschraubung VZO-4 DN 4 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 4 Typ: WDV/Molliné VE44 Artikel-Nr.: 43104 Verschraubung VZO-4 DN 5 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 4 Typ: WDV/Molliné VE45 Artikel-Nr.: 43105 Verschraubung VZO-4 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: WDV/Molliné VE46 Artikel-Nr.: 43106 Verschraubung VZO-4 DN 8 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: WDV/Molliné VE48 Artikel-Nr.: 43108 Ölzähler VZO-8 Ölzähler VZO-8 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-8 Artikel-Nr.: 43010 Ölzähler VZO-8-R1 Ölzähler VZO-8-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-8-R1 Artikel-Nr.: 4301i Ölzähler VZOA-8 „geeicht“ Ölzähler VZOA-8 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 140 l/h Messbereich: 12 … 140 l/h Messgenauigkeit: ± 0,3 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZOA-8 Artikel-Nr.: 43011 Verschraubung VZO-8 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: WDV/Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43206 Verschraubung VZO-8 DN 8 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: WDV/Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43208 Verschraubung VZO-8 DN 10 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: WDV/Molliné VE80 Artikel-Nr.: 43210 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15 Ölzähler VZO-15 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 400 l/h Messbereich: 10 … 600 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-15 Artikel-Nr.: 43020 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-R1 Ölzähler VZO-15-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 400 l/h Messbereich: 10 … 600 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-15-R1 Artikel-Nr.: 4302i Verschraubung VZO-15 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG ¾" Nennweite: DN 15 Typ: WDV/Molliné VE15 Artikel-Nr.: 43315 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20 Ölzähler VZO-20 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 1.000 l/h Messbereich: 30 … 1.500 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-20 Artikel-Nr.: 43030 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-R1 Ölzähler VZO-20-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 1.000 l/h Messbereich: 30 … 1.500 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-20-R1 Artikel-Nr.: 4303i Verschraubung VZO-20 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ¾" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1" Nennweite: DN 20 Typ: WDV/Molliné VE20 Artikel-Nr.: 43320 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25 Ölzähler VZO-25 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-25 Artikel-Nr.: 43040 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-R1 Ölzähler VZO-25-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-25-R1 Artikel-Nr.: 4304i Verschraubung VZO-25 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1¼" Nennweite: DN 25 Typ: WDV/Molliné VE25 Artikel-Nr.: 43325 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40 Ölzähler VZO-40 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-40 Artikel-Nr.: 43050 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-R1 Ölzähler VZO-40-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerdurchfluss: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-40-R1 Artikel-Nr.: 4305i Verschraubung VZO-40 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 2" Nennweite: DN 40 Typ: WDV/Molliné VE40 Artikel-Nr.: 43340 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50 Ölzähler VZO-50 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-50 Artikel-Nr.: 43060 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-R10 Ölzähler VZO-50-R10 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerdurchfluss: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Messgenauigkeit: ± 1 % Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Impulsausgang: 10 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-50-R10 Artikel-Nr.: 4306i |  |  |