Ausschreibungstext

Modular-UP-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler als Unterputzwasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Steckmodule Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 M-Busmodul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Busmodul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechnung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. Wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO Rosette für Funkzähler Rosette, silber matt, 2-teilig für UP-Zähler Typ Modular mit Funkmodul, ohne Beeinträchtigung des Funksignals (Hochglanz verchromte Rosetten beeinträchtigen das Funksignal!). Artikel-Nr.: 60585 UP-Wasserzähler UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6020F UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6021F UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6120F UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6121F UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6073F UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-W (Allmess) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6074F UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6173F UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-W (Allmess) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6174F UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6046F UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona W3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6047F UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6146F UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona W3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6147F UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6042F UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona W2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6043F UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6142F UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona W2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6143F UP-Wasserzähler Typ MB3, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M76x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB3 (Minol MB3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6044F UP-Wasserzähler Typ MB3, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M76x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB3 (Minol MB3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6045F UP-Wasserzähler Typ MB3, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M76x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB3 (Minol MB3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6144F UP-Wasserzähler Typ MB3, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M76x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB3 (Minol MB3) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6145F UP-Wasserzähler Typ MB2, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M80x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB2 (Minol MB2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6022F UP-Wasserzähler Typ MB2, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M80x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB2 (Minol MB2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6023F UP-Wasserzähler Typ MB2, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M80x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB2 (Minol MB2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6122F UP-Wasserzähler Typ MB2, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M80x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS MB2 (Minol MB2) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6123F UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6026F UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6027F UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6126F UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6127F UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6052F UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6053F UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6152F UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6153F UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6038F UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6039F UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6138F UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6139F UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6006F UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6007F UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6106F UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6107F UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6077F UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6078F UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6177F UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 6178F |  |  |