Ausschreibungstext

Modular-Waschtisch- und -Zapfhahnzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Einstrahl-Flügelradzähler als Aufputz-/Wohnungswasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Steckmodule Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 M-Busmodul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Busmodul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechnung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. Wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO Waschtischzähler Waschtischzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Eckventilverschraubung IG3/8"xIG3/4" und Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von Spül- und Waschtischarmaturen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 115 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7020F Waschtischzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Eckventilverschraubung IG3/8"xIG3/4" und Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von Spül- und Waschtischarmaturen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 115 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7021F Zapfhahnzähler Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG3/4"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7022F Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG3/4"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7023F Spülkastenzähler Spülkastenzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit 2 x Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von AP-Spülkästen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 125 mm Dimension: DN 15 Anschluss: 10 x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7026F Spülkastenzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit 2 x Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von AP-Spülkästen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: Wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 125 mm Dimension: DN 15 Anschluss: 10 x 10 mm / PN 10 Typ: WDV/Molliné Modular Artikel-Nr.: 7027F |  |  |