Ausschreibungstext

Hydrantzähler Hydromess( F

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® F Woltmann-Hydrantzähler zur Messung der Wasserentnahme aus Unter- und Oberflurhydranten. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Parallel zum Volumenstrom wird der schraubenflächig verwundene Flügel, mit verschleißfester Kunststofflagerung, durchströmt. Der Rohrquerschnitt wird im Woltmannzähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Vollelektronischer Wasserzähler zur Erfassung von Volumendaten, mit Vorwärts- und Rückwärtsflusserkennung. Das 7-stellige LC-Display zeigt das Gesamtvolumen, hochauflösendes Volumen, Vorwärtsvolumen, Rückwärtsvolumen, aktueller Durchfluss, Stichtagsdatum und Stichtagswert. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m. Die Einzelkomponenten des Hydromess F, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Standard mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Auf dem M-Bus werden alle vorgenannten Werte übertragen. Stromversorgung per M-Bus, beliebig häufig auslesbar, bei Unterbrechung Batterie versorgt bis max. 10 Jahre. Die zwei Impulsausgänge sind frei konfigurierbar, beispielsweise für Vorwärts- und Rückwärtsimpuls oder hochauflösender und niedrigauflösender Impuls (Standard), mit einstellbarer Skalierung 0,1…1.000 l/Impuls (abhängig von Zählerdimension). Impulsausgänge Open Collector bis max. 30 V, 27 mA. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Hydromess( F M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung M-Bus/Impuls, nach ZVEI. Um mit dem Wasserzähler zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 8083OPU Bluetooth Optokopf Optokopf mit Bluetooth, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung Funk wireless M-Bus. Um mit dem Messgerät zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Hydrantzähler Hydromess F Typ WPH-m Woltmann-Hydrantzähler KW, DN 50, BL 200 mm Hydromess( F Hydrantzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, mit Zulassung / Eichung. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...50 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: C Festkupplung Typ: WDV/Molliné WPH-m Artikel-Nr.: 8410M Woltmann-Hydrantzähler KW, DN 80, BL 300 mm Hydromess( F Hydrantzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, ohne Zulassung / Eichung. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...125 m³/h Anlaufwert: 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: B Festkupplung Typ: WDV/Molliné WPH-m Artikel-Nr.: 8411M Hydrantzählerprüfgerät KW, DN 80, BL 300 mm Hydromess( F Hydrantzählerprüfgerät mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, mit Absperrschieber, Druckmanometer und Trage-/Schutzbügel, M-Bus und zwei Impulsausgängen, gemäß vorgenannter Beschreibung, ohne Zulassung / Eichung. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...125 m³/h Anlaufwert: 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 460 mm Dimension: DN 80 Anschluss: B Festkupplung Typ: WDV/Molliné WPH-m Artikel-Nr.: 8412M Schutzkasten für Hydrantzählerprüfgerät Verschließbarer Holzschutzkasten für Hydrantzählerprüfgerät. Artikel-Nr.: 84121 |  |  |