Ausschreibungstext

Hydromess® F Verbundwasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® F Verbundwasserzähler für die Messung stark schwankender Durchflüsse. Bestehend aus Woltmann Hauptzähler und Mehrstrahl Nebenzähler. Durchflussabhängig wird mittels Federumschaltventil zwischen Haupt- und Nebenzähler umgeschaltet, ohne Messfehler im Umschaltbereich. Standard Nebenzähler in Fließrichtung rechts, optional links. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Vollelektronischer Wasserzähler zur Erfassung von Volumendaten, mit Vorwärts- und Rückwärtsflusserkennung. Das 7-stellige LC-Display zeigt das Gesamtvolumen, hochauflösendes Volumen, Vorwärtsvolumen, Rückwärtsvolumen, aktueller Durchfluss, Stichtagsdatum und Stichtagswert. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess F, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Standard mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Auf dem M-Bus werden alle vorgenannten Werte übertragen. Stromversorgung per M-Bus, beliebig häufig auslesbar, bei Unterbrechung Batterie versorgt bis max. 10 Jahre. Die zwei Impulsausgänge sind frei konfigurierbar, beispielsweise für Vorwärts- und Rückwärtsimpuls oder hochauflösender und niedrigauflösender Impuls (Standard), mit einstellbarer Skalierung 0,1…1.000 l/Impuls (abhängig von Zählerdimension). Impulsausgänge Open Collector bis max. 30 V, 27 mA. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Hydromess( F M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung M-Bus/Impuls, nach ZVEI. Um mit dem Wasserzähler zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 8083OPU Bluetooth Optokopf Optokopf mit Bluetooth, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Hydromess F Messgeräte Ausführung Funk wireless M-Bus. Um mit dem Messgerät zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Längenausgleichsstücke Längenausgleichsstück DN 50 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 327±20 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83070 Längenausgleichsstück DN 80 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 397±40 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83071 Längenausgleichsstück DN 100 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 442±25 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83072 Verbundzähler Hydromess F Typ WPV-m Verbundwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Hydromess( F Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen (jeweils für Haupt- und Nebenzähler), gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,04...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV-m Artikel-Nr.: 8301M Verbundwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Hydromess( F Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen (jeweils für Haupt- und Nebenzähler), gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,04...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV-m Artikel-Nr.: 8304M Verbundwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Hydromess( F Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, mit M-Bus und zwei Impulsausgängen (jeweils für Haupt- und Nebenzähler), gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,02...125 m³/h Anlaufwert: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV-m Artikel-Nr.: 8306M |  |  |