Ausschreibungstext

Verbundwasserzähler Hydromess® G4

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Verbundwasserzähler Hydromess® G4 für die Messung stark schwankender Durchflüsse. Bestehend aus Woltmann-Hauptzähler und Mehrstrahl-Nebenzähler gemäß DIN EN ISO 4064 und DIN EN 14154. Durchflussabhängig wird mittels Federumschaltventil zwischen Haupt- und Nebenzähler umgeschaltet, ohne Messfehler im Umschaltbereich, benötigter Vordruck mind. 0,6 bar. Standard Nebenzähler in Fließrichtung rechts, optional links. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der eichfähige Messeinsatz ist austauschbar. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Das Rollenzählwerk ist verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 350° drehbar für optimale Ableseposition. Die Verbundwasserzähler Hydromess G4 sind optional nachrüstbar mit einem Schnittstellenmodul mit 3 Impulsausgängen, M-Bus oder wireless M-Bus (Funk) für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. Mediumstemperaturbereich: 1…30 °C Temperatursicherheit: 1…50 °C Umgebungstemperatur: 1…55 °C Nenndruck: PN 16 bar Schutzart: IP 68 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Impulsmodul für DN 50 – 125 Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Woltmannzähler Hydromess G4 DN 50 – 125, mit 3 Impulsausgängen, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Impuls 1: 10 l/Impuls Impuls 2: 100 l/Impuls Impuls 3: 1.000 l/Impuls Artikel-Nr.: 84891 Impulsmodul für DN 150 – 200 Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Woltmannzähler Hydromess G4 DN 150 – 200, mit 3 Impulsausgängen, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Impuls 1: 100 l/Impuls Impuls 2: 1.000 l/Impuls Impuls 3: 10.000 l/Impuls Artikel-Nr.: 84892 M-Bus Modul Nachrüstbares M-Bus Modul mit induktiver Abtastung für Hydromess G4 gemäß EN 13757, überträgt Zählernummer, Zählerstand m³, Stichtagswert, Rückwärtsstand m³. Versorgung per M-Bus Anschluss (1,5 mA), bei Unterbrechung per integrierter Lebensdauer Lithium-Batterie, bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84893 Wireless M-Bus (Funk) Modul Wireless M-Bus Modul mit induktiver Abtastung gemäß EN 13757 und OMS. Funk 868 MHz, T1-Mode, AES-128 verschlüsselt. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84894 Längenausgleichsstücke Längenausgleichsstück DN 50 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 327 mm ±20 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83070 Längenausgleichsstück DN 80 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 397 mm ±40 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83071 Längenausgleichsstück DN 100 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, verstellbar. Baulänge: 442 mm ±25 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83072 Längenausgleichsstück DN 150 Längenausgleichsstück für Verbundwasserzähler, unverstellbar. Baulänge: 500 mm ±25 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPL Artikel-Nr.: 83073 Verbundzähler Mercedes Typ WPV Verbundwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV Artikel-Nr.: 84840 Verbundwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV Artikel-Nr.: 84842 Verbundwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...125 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90 ° gekippt, senkrecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV Artikel-Nr.: 84843 Verbundwasserzähler KW, DN 150, BL 500 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 160 m³/h (Nebenzähler Q3 16) Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h (Nebenzähler Qn 10) Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,04...200 m³/h Anlaufwert: 0,005 m³/h Einbaulage: waagerecht, 90° gekippt, senkrecht Baulänge: 500 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WPV Artikel-Nr.: 84844 |  |  |