Ausschreibungstext

Montageblock Hydromess® MAX Rotguss

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Wasserzähler-Montageblock Hydromess® MAX, vorgefertigte Einheit mit Montageschalen, Unterputzventilen, Ventilgriffen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Rotguss gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, verspannungsfrei, entzinkungsarm und einsetzbar auch bei problematischen Wasserqualitäten oder Zusätzen gemäß Trinkwasserverordnung. Die Einzelkomponenten, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Rotguss-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen, DVGW zugelassen. Totraumfreie Kolbenventile mit vollem Volumenstrom und geringen Druckverlust. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Werkstoff gemäß Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit mit integrierten Befestigungslaschen. Zügig ausrichtbar, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand oder Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der EnEV, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse B1. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Montageblock Hydromess® MAX RG Montageblock Hydromess® MAX, RG, Koax 2" Montageblock DUO für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 300 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: WDV/Molliné Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68870 Montageblock Hydromess® MAX, RG, Koax 2" Montageblock MONO für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 150 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: WDV/Molliné Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68871 |  |  |