Ausschreibungstext

Hauswasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler als Hauswasserzähler für die Ermittlung des Wasserverbrauches in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anwendungen. Der Ablesebereich erstreckt sich von 0,1 Liter bis 99.999 m³. Nassläufer mit geringer Störanfälligkeit. Die Drehbewegung des Flügelrades wird direkt auf das Rollenzählwerk übertragen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht sehr geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften bei geringstem Verschleiß. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW, W421 und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Hauswasserzähler Zubehör Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: SN20 Artikel-Nr.: 80895 Dämmschale für Q3 10 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: SN25 Artikel-Nr.: 80896 Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WN20 Artikel-Nr.: 80891 Dämmschale für Q3 10 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WN25 Artikel-Nr.: 80892 Dämmschale für Q3 16 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WN40 Artikel-Nr.: 80893 Einsteck-Rückflussverhinderer für Q3 4,0 m³/h, DN 20 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: ERV Artikel-Nr.: 70586 Einsteck-Rückflussverhinderer für Q3 10 m³/h, DN 25 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: ERV Artikel-Nr.: 70587 Hauswasserzähler Steigrohr Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80020 Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,063...12,0 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80120 Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...20 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80221 Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 200 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...20 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80220 Hauswasserzähler waagerecht Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80000 Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,039...12,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80100 Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,1...20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80200 Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 270 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,25...31 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80300 Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,25...31 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80320 Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,25...31 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné MNR Artikel-Nr.: 80321 |  |  |