Ausschreibungstext

Woltmannwasserzähler Hydromess® G4

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Woltmannwasserzähler Hydromess® G4 für die Messung von hohen Durchflüssen in Versorgungsleitungen bei geringem Druckverlust gemäß DIN EN ISO 4064 und DIN EN 14154. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der eichfähige Messeinsatz ist austauschbar. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Parallel (Typ WS) oder senkrecht (Typ WP) zum Volumenstrom wird der schraubenflächig verwundene Flügel, mit verschleißfester Kunststofflagerung, durchströmt. Der Rohrquerschnitt wird im Woltmannzähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Standard für Druckstufe PN 16 – PN 10, PN 25 oder PN 40 optional. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Das Rollenzählwerk ist verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 350° drehbar für optimale Ableseposition. Die Woltmannwasserzähler Hydromess G4 sind optional nachrüstbar mit einem Schnittstellenmodul mit 3 Impulsausgängen, M-Bus oder wireless M-Bus (Funk) für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. Mediumstemperaturbereich: 1…30 °C Temperatursicherheit: 1…50 °C Umgebungstemperatur: 1…55 °C Nenndruck: PN 16 bar Schutzart: IP 68 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Impulsmodul für DN 50 – 125 Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Woltmannzähler Hydromess G4 DN 50 – 125, mit 3 Impulsausgängen, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Impuls 1: 10 l/Impuls Impuls 2: 100 l/Impuls Impuls 3: 1.000 l/Impuls Artikel-Nr.: 84891 Impulsmodul für DN 150 – 200 Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Woltmannzähler Hydromess G4 DN 150 – 200, mit 3 Impulsausgängen, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Impuls 1: 100 l/Impuls Impuls 2: 1.000 l/Impuls Impuls 3: 10.000 l/Impuls Artikel-Nr.: 84892 M-Bus Modul Nachrüstbares M-Bus Modul mit induktiver Abtastung für Hydromess G4 gemäß EN 13757, überträgt Zählernummer, Zählerstand m³, Stichtagswert, Rückwärtsstand m³. Versorgung per M-Bus Anschluss (1,5 mA), bei Unterbrechung per integrierter Lebensdauer Lithium-Batterie, bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84893 Wireless M-Bus (Funk) Modul Wireless M-Bus Modul mit induktiver Abtastung gemäß EN 13757 und OMS. Funk 868 MHz, T1-Mode, AES-128 verschlüsselt. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84894 Woltmannzähler Hydromess G4 Typ WS Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WS Artikel-Nr.: 84800 Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1...50 m³/h Anlaufwert: 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WS Artikel-Nr.: 84801 Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,58...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WS Artikel-Nr.: 84891 Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 2,5...125 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WS Artikel-Nr.: 84803 Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 500 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 6,25...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WS Artikel-Nr.: 84805 Woltmannzähler Hydromess G4 Typ WP Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 200 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...50 m³/h Anlaufwert: 0,09 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84820 Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 200 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,13 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84821 Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 225 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1...125 m³/h Anlaufwert: 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84822 Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 250 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 160 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...200 m³/h Anlaufwert: 0,19 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84823 Woltmannwasserzähler KW, DN 125, BL 250 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 160 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,6...200 m³/h Anlaufwert: 0,19 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84824 Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgang nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5...312,5 m³/h Anlaufwert: 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84825 Woltmannwasserzähler KW, DN 200, BL 350 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5...312,5 m³/h Anlaufwert: 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess G4 WP Artikel-Nr.: 84826 |  |  |