Ausschreibungstext

Digitaler Gaszähler Gasmess A3

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Digitaler Gaszähler Gasmess A3 als Ein- und Zweistutzenausführung für die Erfassung des Normvolumens von Erdgas (H) nach dem Prinzip der mikrothermischen Durchflussmessung. Der Gaszähler für Smart Metering und Smart Home, geeignet für Gewerbe und Haushalt. Die Messung erfolgt druck- und temperaturumwertend - die angezeigte Gasmenge muss nicht rechnerisch korrigiert werden und ergibt damit verständlich nachvollziehbare Abrechnungsdaten. Der elektronische Gaszähler nutzt einen CMOS-Halbleitersensor, der in einer Bypass-Konstruktion platziert ist. Der Sensor, der auf dem mikrothermischen Messprinzip basiert, enthält ein Heizelement, das von zwei Temperaturfühlern flankiert wird. Das Heizelement wird zur Erwärmung des Gases genutzt und es bildet sich eine gleichmäßige Temperaturverteilung aus, die durch einen Gasfluss verschoben wird. Dadurch wird eine Temperaturdifferenz zwischen den beiden Temperaturfühlern erzeugt. Das daraus resultierende Messsignal wird in einem Mikroprozessor zu einem Durchfluss verarbeitet und folgend das Normvolumen in m³ angezeigt. LC-Display 8-stellig mit Anzeige zahlreicher Statistikwerte. Serienmäßig mit optischer Schnittstelle, M-Bus gemäß EN 13757-3 oder wireless M-Bus (Funk) gemäß EN 13737-4 und OMS, 868 MHz, T1 Mode. Die Gaszähler sind geeignet für Erdgas (H) und Luft. Die Gaszähler sind DVGW und ATEX zugelassen gemäß EN 1359 für Gaszähler. Mit MID-Zulassung und konformitätsbewertet für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Maximaler Betriebsdruck: 0,5 bar Feuerbeständig (HTB): bis 0,1 bar nach EN 1359 Messbereich: 1:160 Batterielaufzeit: bis 20 Jahre Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Einstutzen-Gaszähler Einstutzengaszähler, G 4, DN 25 Digitaler Einstutzengaszähler Gasmess A3, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID-zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Erdgas (H) und Luft. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Anlaufwert: 0,004 m³/h Umgebungstemperatur: -25…+55 °C Schnittstelle: M-Bus gemäß EN 13757 Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné G 4 M-Bus Artikel-Nr.: 45000 Einstutzengaszähler, G 4, DN 25 Digitaler Einstutzengaszähler Gasmess A3, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID-zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Erdgas (H) und Luft. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Anlaufwert: 0,004 m³/h Umgebungstemperatur: -25…+55 °C Schnittstelle: wireless M-Bus gemäß EN 13757 Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné G 4 wM-Bus Artikel-Nr.: 45010 Zweistutzengaszähler, G 4, DN 25 Digitaler Zweistutzengaszähler Gasmess A3, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Erdgas (H) und Luft. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Anlaufwert: 0,004 m³/h Umgebungstemperatur: -25…+55 °C Schnittstelle: M-Bus gemäß EN 13757 Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné G 4 M-Bus Artikel-Nr.: 45104 Zweistutzengaszähler, G 4, DN 25 Digitaler Zweistutzengaszähler Gasmess A3, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Erdgas (H) und Luft. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Anlaufwert: 0,004 m³/h Umgebungstemperatur: -25…+55 °C Schnittstelle: wireless M-Bus gemäß EN 13757 Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm gemäß ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné G 4 wM-Bus Artikel-Nr.: 45114 |  |  |