Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® Solar 6M2

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Ultramess® Solar 6M2 Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte). Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf zur Messung von Wasser- und Glykolgemischen, bis zu einem Anteil von 50 %, Mindestanlagendruck 1,5 bar. Gemäß der geltenden Vorschriften ist die Messung von Wasser-/Glykolgemischen nicht eichfähig. LC-Display 7-stellig mit 12 Anzeigeschleifen und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, (t und Info-/Fehlercodes. Dynamischer Messzyklus von 1 s...30 min, abhängig vom Durchfluss. Mit integrierter Echtzeituhr (RTC). Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Schnittstellenmodule. Schnittstellenmodule optional: BACnet MS/TP, Impulsausgang x2, LON, M-Bus oder Modbus RTU. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 13 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Integrierter Datenlogger für 1392 Stundenwerte, 460 Tageswerte, 36 Monatswerte, 15 Jahreswerte und die letzten 50 Fehler-/Infocodes, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Alle wichtigen Werte werden dabei gespeichert, beispielsweise: E, V, P, Q, tV, tR, (t, Pmin, Pmax, Qmin, Qmax, Tarifregister und Impulsregister. Temperaturmessbereich: 2…180 °C Temperaturdifferenz: 3…170 K Verbrauchsberechnung: ab 0,01 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Temperaturbereich Medium: 2…130 °C Umgebungsklasse: E1, E2 und M1 Schutzart: IP54 Schutzklasse Volumenteil: IP65 Einstellbare Glykole und Kältemittel Monoethylenglykol (EG), Anteil vol. 10-50 % Propylenglykol (PG), Anteil vol. 10-50 % Antifrogen N (EG), Anteil vol. 10-40 % Antifrogen L (PG), Anteil vol. 10-40 % Antifrogren Sol HT Tyfocor (EG), Anteil vol. 10-40 % Tyfocor LS (PG), Anteil vol. 10-40 % Tyfocor LS Standard Tyfocor LS Arctic Tyfocor LS Mediterráneo Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühlerpaar Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Energierechner Optionen Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K27 Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K31 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K13 Schnittstellenmodul für Modulschacht 1 Pulsausgang x2 für Energie und Volumen Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K16 Schnittstellenmodule für Modulschacht 2 BACnet-Modul mit Pulseingang x2 BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K44 LON-Modul mit Pulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K21 M-Busmodul mit Pulseingang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Drahtleitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud, maximal zwei M-Busmodule mit jeweils eigener M-Bus Primär- und Sekundäradresse bestückbar (Modulschacht 1+2). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem M-Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27 für beliebig häufige Auslesung. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K30 Modbus-Modul mit Pulseingang x2 Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bit/s, die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC 55K31 oder 24 VAC 55K27. Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 55K55 Energierechner Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder Ultramess 302, 402, Solar, 801 Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55K3OPU Wärmezähler Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U06 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U15 Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U25 Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U35 Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U60 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 50U10 Kältezähler Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U06 Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U15 Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U25 Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U35 Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U60 Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 51U10 Klimazähler Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U06 Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U15 Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U25 Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U35 Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U60 Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess Solar gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Wasser-/Glykolgemisch (max. 50 %), Mindestanlagendruck 1,5 bar, in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Ultramess Solar 6M2 Artikel-Nr.: 52U10 |  |  |