Ausschreibungstext

PTFE-Wasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Verschraubungen PTFE-Verschraubung für Q3 2,5 m³/h, DN 15 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P1 PTFE-Verschraubung für Q3 4,0 m³/h, DN 20 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P2 PTFE-Verschraubung für Q3 10 m³/h, DN 25 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 25 Anschluss (Rohrseitig): R1"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P3 PTFE-Verschraubung für Q3 10 m³/h, DN 32 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 32 Anschluss (Rohrseitig): R1¼"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P4 PTFE-Verschraubung für Q3 16 m³/h, DN 40 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 40 Anschluss (Rohrseitig): R1½"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P5 PTFE-Verschraubung für Q3 25 m³/h, DN 50 Paar Messing-Verschraubungen (2 Stück) inkl. Dichtungen, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Typ: WDV/Molliné PMV Dimension: DN 50 Anschluss (Rohrseitig): R2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705P6 Dämmschalen Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: WDV/Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WDV/Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 |  |  |