Ausschreibungstext

Hydromess® Kemper Montageblock Rotguss

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® Kemper Wasserzähler-Montageblock, vorgefertigte Einheit mit Unterputzventilen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Rotguss gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, verspannungsfrei, entzinkungsarm und einsetzbar auch bei problematischen Wasserqualitäten oder Zusätzen gemäß Trinkwasserverordnung. Die Einzelkomponenten, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Rotguss-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der TrinkwV und der Rotgusswerkstoff entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes. Mit 10 Jahren Gewährleistung durch den Hersteller. Wahlweise mit UP-Gehäusen passend für Allmess, Metrona/Brunata, Ista/Koax 2" oder Techem Messkapseln. Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit, zügig ausrichtbar und direkt verfliesbar. Inklusive Montagewinkeln, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand und Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der EnEV, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse B2, optional mit Brandschutzummantelung F90. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Fertigmontageset „Mercedes“, KW, 40 mm Fertigmontageset „Mercedes“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Blau für Kaltwasser Typ: WDV/Molliné FMK 01 Artikel-Nr.: 68664 Fertigmontageset „Mercedes“, WW, 40 mm Fertigmontageset „Mercedes“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Rot für Warmwasser Typ: WDV/Molliné FMW 01 Artikel-Nr.: 68674 Fertigmontageset „Mercedes“, KW, 60 mm Fertigmontageset „Mercedes“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Blau für Kaltwasser Typ: WDV/Molliné FMK 01 Artikel-Nr.: 68662 Fertigmontageset „Mercedes“, WW, 60 mm Fertigmontageset „Mercedes“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Rot für Warmwasser Typ: WDV/Molliné FMW 01 Artikel-Nr.: 68672 Fertigmontageset „Standard“, KW, 40 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Blau für Kaltwasser Typ: WDV/Molliné FSK 01 Artikel-Nr.: 68665 Fertigmontageset „Standard“, WW, 40 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Rot für Warmwasser Typ: WDV/Molliné FSW 01 Artikel-Nr.: 68675 Fertigmontageset „Standard“, KW, 60 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Blau für Kaltwasser Typ: WDV/Molliné FSK 01 Artikel-Nr.: 68663 Fertigmontageset „Standard“, WW, 60 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Rot für Warmwasser Typ: WDV/Molliné FSW 01 Artikel-Nr.: 68673 Verlängerung 40 mm Verlängerung 40 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 40 mm Typ: WDV/Molliné FMV 01 Artikel-Nr.: 68700 Verlängerung 60 mm Verlängerung 60 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 60 mm Typ: WDV/Molliné FMV 01 Artikel-Nr.: 68701 Hydromess Kemper Duo-Montageblock RG Hydromess Kemper Duo-Block, RG, Koax 2" (IST) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné DK Ko Artikel-Nr.: 68810 Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M77x1,5 (A34) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT AMES3-K/3-W (Allmess, Kalo) Typ: WDV/Molliné DK All Artikel-Nr.: 68811 Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M64x2 (MET) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M64x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS HT3 (Metrona, Brunata K3/W3) Typ: WDV/Molliné DK Me Artikel-Nr.: 68812 Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M64x2 (TE1) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M62x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS varioS MK90 (Techem) Typ: WDV/Molliné DK Te Artikel-Nr.: 68813 Mono-Montageblock RG Hydromess Kemper Mono-Block, RG, Koax 2" (IST) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" (Ista) Typ: WDV/Molliné MK Ko Artikel-Nr.: 68830 Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M77x1,5 (A34) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT AMES3-K/3-W (Allmess, Kalo) Typ: WDV/Molliné MK All Artikel-Nr.: 68831 Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M64x2 (MET) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M64x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS HT3 (Metrona, Brunata K3/W3) Typ: WDV/Molliné MK Me Artikel-Nr.: 68832 Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M62x2 (TE1) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M62x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS varioS MK90 (Techem) Typ: WDV/Molliné MK Te Artikel-Nr.: 68833 |  |  |