Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Hydromess® H

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Hydromess® H Ultraschall-Wasserzähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess® H, gemäß KTW, W421 und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). LC-Display 8-stellig und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte Volumen, Durchfluss, Mediumtemperatur, Stichtag, Stichtagswert und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Mit integrierter Infrarotschnittstelle und optional wahlweise mit M-Bus nach EN 13757, M-Bus gemäß EN 13757 oder zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Standard Stromversorgung per Batterie 3,6 V DC, bis max. 12 Jahre Lebensdauer. Umgebungstemperatur: 1…70 °C Mediumstemperaturbereich: 0,1…50 °C (Kaltwasser) 0,1…90 °C (Warmwasser) Umgebungsklasse: C, gemäß EN 14154 Schutzart: IP68, überflutungssicher bis 5 m Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Hydromess( H Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 Bluetooth Optokopf Jeder Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Hydromess ® H zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft Ultraschall-Wasserzähler FUNK Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83300 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83400 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83310 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83410 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83320 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83420 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83330 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83430 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83340 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83440 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83600 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83700 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83380 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83480 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83350 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83450 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83390 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83490 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83360 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83460 Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83370 Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering Standard, T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 83470 Ultraschall-Wasserzähler M-BUS Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8330M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8340M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8331M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8341M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8332M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8342M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8333M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8343M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8334M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8344M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8360M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8370M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8338M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8348M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8335M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8345M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8339M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8349M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8336M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8346M Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8337M Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus gemäß EN 13757 Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8347M Ultraschall-Wasserzähler PULS Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8330I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8340I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8331I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8341I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8332I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8342I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8333I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8343I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8334I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8344I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8360I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8370I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8338I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8348I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8335I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8345I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8339I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8349I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8336I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8346I Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8337I Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess( H gemäß vorgenannter Beschreibung, für VE-, Trink- und Brauchwasser. Mit 2 konfigurierbaren Impulsausgängen, einstellbare Skalierung 0,1 bis 1.000 l/Impuls, z.B. für Vorwärts-/Rückwärtsimpuls, niedrig-/hochauflösender Impuls oder Impuls/Richtungssignal (max. 30 V, 27 mA, Impulslänge 125 ms). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: 2 Impulsausgänge mit 1,5 m Kabel Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Hydromess H Artikel-Nr.: 8347I |  |  |