Ausschreibungstext

Industriegaszähler IMS-57

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Die Industriegaszähler IMS-57 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchmessung von Gasen. Sie kommen zum Einsatz in den Bereichen Energiemanagement, Energiedatenerfasssung, Bilanzierung, Leckageüberwachung, Verbrauch- und Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Gaszähler RDE-55 Standard mit DVGW-Zulassung für Erdgas, optional mit ATEX für Ex geschützte Bereiche. Der Verbrauchssensor IMS-57 mit integrierter Messstrecke wird zur Messung des Durchflussvolumens von Gasen eingesetzt, für Leitungen bis DN 50. Der IMS-57 mit LC-Display liefert Daten zum Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. bis 1.999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343 Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase wie z.B. Helium, Propan, Methan, Biogas, konfigurierbares Gasgemisch und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) Vernachlässigbar kleiner Druckverlust Modbus RTU (RS-485) Slave Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar Optional 2x Analogausgang 4...20 mA Optional M-Bus Schnittstelle gemäß EN13757 Optional Modbus TCP Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Industriegaszähler IMS-57/RDE-55 Verschlusskappe V4A 1.4404 Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: WDV/Molliné IMS-57/RDE-55 Artikel-Nr.: 45247 Netzteil im Wandgehäuse Für Industriegaszähler IMS-57 und RDE-55, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz, 24 VDC, 0,35A. Typ: WDV/Molliné IMS-57/RDE-55 Artikel-Nr.: 45249 Steckernetzteil Für Industriegaszähler IMS-57 und RDE-55, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: WDV/Molliné IMS-57/RDE-55 Artikel-Nr.: 45250 Industriegaszähler IMS-57 V4A Industriegaszähler, DN 15, G1/2", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…14,4 m³/h Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47611 Industriegaszähler, DN 20, G3/4", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…25 m³/h Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47612 Industriegaszähler, DN 25, G1", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…45 m³/h Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47613 Industriegaszähler, DN 32, G1¼", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…85 m³/h Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47614 Industriegaszähler, DN 40, G1½", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,…115 m³/h Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1½" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47615 Industriegaszähler, DN 50, G2", V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…190 m³/h Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47616 Industriegaszähler IMS-57 Flansch V4A Industriegaszähler, DN 15, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…14,4 m³/h Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47621 Industriegaszähler, DN 20, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…25 m³/h Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47622 Industriegaszähler, DN 25, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…45 m³/h Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47623 Industriegaszähler, DN 32, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…85 m³/h Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47624 Industriegaszähler, DN 40, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 480 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…115 m³/h Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47625 Industriegaszähler, DN 50, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…190 m³/h Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47626 Industriegaszähler, DN 65, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 780 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…325 m³/h Nennweite: DN 65 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47627 Industriegaszähler, DN 80, Flansch, V4A Digitaler Industriegaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Erdgas H, optional für zahlreiche weitere Gase. Einlaufstrecke von mind. 960 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,8…450 m³/h Nennweite: DN 80 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-57 Artikel-Nr.: 47628 Optionen Industriegaszähler IMS-57/RDE-55 Schnittstellen Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 47E02 M-Bus und Modbus RTU M-Bus gemäß EN 13757, Modbus RTU (RS-485) und Analog 4…20 mA und Impus (OC). Artikel-Nr.: 47E03 Modbus RTU (Standard) und 2x Analog Modbus RTU (RS-485), 2x Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 47E01 Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 47E05 Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 47E09 Gasarten Erdgas H (NG) Standard Artikel-Nr.: 47G10 Druckluft Artikel-Nr.: 47G01 Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 47G02 Argon (Ar) Artikel-Nr.: 47G03 Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 47G04 Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 47G05 Lachgas (N2O) Artikel-Nr.: 47G06 Erdgas L (NGL) Artikel-Nr.: 47G07 Helium (He) Artikel-Nr.: 47G08 Propan (C3H8) Artikel-Nr.: 47G09 Biogas 50% CH4, 50% CO2 Artikel-Nr.: 47G11 Wasserstoff (H2) Artikel-Nr.: 47G12 Butan (C4H10) Artikel-Nr.: 47G13 Methan (CH4) Artikel-Nr.: 47G14 Gasgemisch (z. B. Biogas), auf Anfrage Artikel-Nr.: 47G91 Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 47F01 Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 47F02 Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 47M01 Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 47M02 Messbereich Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 47M03 Sondermessbereich Artikel-Nr.: 47M04 Zulassung DVGW-Zulassung für Erdgas (Standard) Artikel-Nr.: 47L03 Ex-freier Bereich (ohne Zulassungen) Artikel-Nr.: 47L01 ATEX II 2G Ex d IIC T4 Zulassung Artikel-Nr.: 47L02 Druck Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 47H01 Maximaler Druck PN 40 bar Artikel-Nr.: 47H02 Oberflächenbehandlung Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 47I01 Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 47I02 LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 47I03 Genauigkeit Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 Sensor Bis 120 °C Gastemperatur (nur für ATEX Ausführung) Artikel-Nr.: 47K01 Bis 180 °C Gastemperatur (Standard) Artikel-Nr.: 47K02 |  |  |