Ausschreibungstext

Druckluftzähler IMS-52 bidirektional

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Die Druckluftzähler IMS-52 bidirektional zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen in zwei Fließrichtungen. Sie kommen zum Einsatz in Ringleitungen in den Bereichen Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor IMS-52 mit integrierter Messstrecke wird zur des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 80. Der IMS-52 mit LC-Display liefert Daten in separaten Zählregistern je Fließrichtung zur Mediumtemperatur, Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. 999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar mit Anzeige der Fließrichtung. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343, Druckluft in Standardkubikmeter gemäß DIN 1945 und ISO 1217. Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, CO2, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) Vernachlässigbar geringer Druckverlust Modbus RTU RS-485 Slave Analogausgang 4...20 mA Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) oder Modbus TCP Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 Verschlusskappe Aluminium Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45246 Verschlusskappe V4A 1.4404 Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45247 Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 Druckluftzähler bidirektional IMS-52 V2A Druckluftzähler bidirektional, DN 8, G1/4", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,8…90 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 194 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47070 Druckluftzähler bidirektional, DN 15, G1/2", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…90 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47071 Druckluftzähler bidirektional, DN 20, G3/4", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…170 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47072 Druckluftzähler bidirektional, DN 25, G1", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…290 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47073 Druckluftzähler bidirektional, DN 32, G1¼", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…530 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47074 Druckluftzähler bidirektional, DN 40, G1½", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…730 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47075 Druckluftzähler bidirektional, DN 50, G2", V2A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…1195 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47076 Druckluftzähler bidirektional IMS-52 V4A Druckluftzähler bidirektional, DN 8, G1/4", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,8…90 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 194 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47060 Druckluftzähler bidirektional, DN 15, G1/2", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…90 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47061 Druckluftzähler bidirektional, DN 20, G3/4", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…170 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47062 Druckluftzähler bidirektional, DN 25, G1", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…290 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47063 Druckluftzähler bidirektional, DN 32, G1¼", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…530 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47064 Druckluftzähler bidirektional, DN 40, G1½", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…730 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47065 Druckluftzähler bidirektional, DN 50, G2", V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…1195 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47066 Druckluftzähler IMS-52 Flansch V4A bidirektional Druckluftzähler bidirektional, DN 15, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…90 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47081 Druckluftzähler bidirektional, DN 20, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…170 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47082 Druckluftzähler bidirektional, DN 25, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…290 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47083 Druckluftzähler bidirektional, DN 32, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…530 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47084 Druckluftzähler bidirektional, DN 40, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…730 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47085 Druckluftzähler bidirektional, DN 50, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…1195 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47086 Druckluftzähler bidirektional, DN 65, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 780 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 4,0…2050 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 65 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47087 Druckluftzähler bidirektional, DN 80, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 960 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 7,0…2480 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 80 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: WDV/Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47086 Optionen IMS-52 bidirektional Schnittstellen Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), 2x Analog 4…20 mA und 2x Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 M-Bus M-Bus gemäß EN 13757 Artikel-Nr.: 45E04 Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 Gasarten Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 Messbereich Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 45M03 Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 Druck Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 Maximaler Druck PN 40 bar (Nur für Flanschausführung) Artikel-Nr.: 45H02 Oberflächenbehandlung Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 45I03 Genauigkeit Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 |  |  |