Ausschreibungstext

Ölzähler Typ VZO

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Ölzähler Ölzähler VZO-4 Ölzähler VZO-4 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-4 Artikel-Nr.: 43000 Ölzähler VZOA-4-CE „geeicht“ Ölzähler VZOA-4 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20 l/h Messbereich: 1 … 20 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-4-CE Artikel-Nr.: 43001 Ölzähler VZO-4-R01 Ölzähler VZO-4-R01 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-4-R01 Artikel-Nr.: 43002 Verschraubung VZO-4 DN 4 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 4 Typ: WDV/Molliné VE44 Artikel-Nr.: 43104 Verschraubung VZO-4 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: WDV/Molliné VE46 Artikel-Nr.: 43106 Ölzähler VZO-8 Ölzähler VZO-8 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-8 Artikel-Nr.: 43010 Ölzähler VZOA-8-CE „geeicht“ Ölzähler VZOA-8 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 140 l/h Messbereich: 12 … 140 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-8-CE Artikel-Nr.: 43011 Ölzähler VZO-8-R1 Ölzähler VZO-8-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-8-R1 Artikel-Nr.: 43012 Verschraubung VZO-8 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: WDV/Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43206 Verschraubung VZO-8 DN 8 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: WDV/Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43208 Verschraubung VZO-8 DN 10 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: WDV/Molliné VE80 Artikel-Nr.: 43210 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15 Ölzähler VZO-15 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 20 … 600 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-15 Artikel-Nr.: 43020 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-15 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 40 … 400 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-15-CE Artikel-Nr.: 43021 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-R01 Ölzähler VZO-15-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 20 … 600 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-15-R01 Artikel-Nr.: 43022 Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-R01-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-15-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 40 … 400 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-15-R01-CE Artikel-Nr.: 43023 Verschraubung VZO-15 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG ¾" Nennweite: DN 15 Typ: WDV/Molliné VE15 Artikel-Nr.: 43315 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20 Ölzähler VZO-20 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 40 … 1.500 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-20 Artikel-Nr.: 43030 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-20 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 100 … 1.000 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-20-CE Artikel-Nr.: 43031 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-R1 Ölzähler VZO-20-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 40 … 1.500 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-20-R1 Artikel-Nr.: 43032 Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-20-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 100 … 1.000 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-20-R1-CE Artikel-Nr.: 43033 Verschraubung VZO-20 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ¾" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1" Nennweite: DN 20 Typ: WDV/Molliné VE20 Artikel-Nr.: 43320 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25 Ölzähler VZO-25 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-25 Artikel-Nr.: 43040 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-25 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 200 … 2.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-25-CE Artikel-Nr.: 43041 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-R1 Ölzähler VZO-25-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-25-R1 Artikel-Nr.: 43042 Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-25-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 200 … 2.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-25-R1-CE Artikel-Nr.: 43043 Verschraubung VZO-25 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1¼" Nennweite: DN 25 Typ: WDV/Molliné VE25 Artikel-Nr.: 43325 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40 Ölzähler VZO-40 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-40 Artikel-Nr.: 43050 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-40 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 600 … 6.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-40-CE Artikel-Nr.: 43051 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-R1 Ölzähler VZO-40-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-40-R1 Artikel-Nr.: 43052 Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-40-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 600 … 6.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-40-R1-CE Artikel-Nr.: 43053 Verschraubung VZO-40 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 2" Nennweite: DN 40 Typ: WDV/Molliné VE40 Artikel-Nr.: 43340 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50 Ölzähler VZO-50 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-50 Artikel-Nr.: 43060 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-50 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 2.000 … 20.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Typ: WDV/Molliné VZO-50-CE Artikel-Nr.: 43061 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-R10 Ölzähler VZO-50-R10 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Impulsausgang: 10 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-50-R10 Artikel-Nr.: 43062 Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-R10-CE Ölzähler VZO-50-R10 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 2.000 … 20.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Impulsausgang: 10 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: WDV/Molliné VZO-50-R10-CE Artikel-Nr.: 43063 |  |  |