Ausschreibungstext

Rauchwarnwelder Typ RW

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rauchwarnmelder Standard RWS Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch und lokalen Alarmierung anwesender Personen in privaten Räumen oder Räumen mit wohnraumähnlicher Nutzung. Der Melder arbeitet autark und ist nicht vernetzbar. Die Stromversorgung erfolgt über eine fest eingebaute, nicht entnehmbare, 3V-Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10+1 Jahren. Der Rauchwarnmelder besitzt einen großen Test- und Stummschaltknopf mit 5 cm Durchmesser, der leicht erreichbar ist. Der Melder kann im Bedarfsfall 10 Minuten stumm geschaltet werden und kehrt danach automatisch in den normalen Überwachungsmodus zurück. Bei Wartung oder Funktionstest des Melders schwillt die Alarmlautstärke von einem reduzierten Level auf die volle Lautstärke an. Die Rauchmesskammer ist durch ein feinmaschiges Gitternetz (Maschengröße 0,5 mm²) gegen Eindringen auch kleiner Insekten geschützt. Die Verschmutzungskompensation passt automatisch die Empfindlichkeit bei zeitlich voranschreitender Verunreinigungen an. Im normalen Betriebsmodus sendet der Melder keine sichtbaren oder hörbaren Anzeigen wie z. B. LED-Blinken aus. Bei Fehlererkennung, z.B. durch Verunreinigung oder schwacher Batterie, erfolgt ein LED-Blinken und Piepton als Warnhinweis. Geprüfte Qualität VdS nach DIN EN 14604, Q-Label und erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01, zur Verwendung gemäß DIN 14676. Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor Stromversorgung: 3V Lithium-Batterie, fest eingebaut Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre Mikroprozessor: integriert Alarmgeber, Typ: Piezoelektr. Scheibe Schalldruck: 85 dB(A) in 3m Abstand Selbsttestfunktion: automatisch Gehäusematerial: Kunststoff Gehäusefarbe: weiss, ähnlich RAL 9010 Einsatztemperatur: 0 °C…40 °C Feuchtigkeit: max. 95% rel., keine Betauung Abmessungen: Durchm. : 115 mm, H: 45 mm Gewicht: ca. 200 Gramm Lieferumfang: Melder, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel Typ: WDV/Molliné RWS Art.-Nr.: 000RWS Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Rauchwarnmelder Funk RWF Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch und lokalen Alarmierung anwesender Personen in privaten Räumen oder Räumen mit wohnraumähnlicher Nutzung. Der Melder ist autark einsetzbar oder funkvernetzbar. Bis zu 12 Rauchmelder können per Funk verbunden werden und bilden je ein eigenes Funknetz. Die Stromversorgung erfolgt über eine fest eingebaute, nicht entnehmbare, 3V-Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10+1 Jahren. Der Rauchwarnmelder besitzt einen großen Test- und Stummschaltknopf mit 5 cm Durchmesser, der leicht erreichbar ist. Der Melder kann im Bedarfsfall 10 Minuten stumm geschaltet werden und kehrt danach automatisch in den normalen Überwachungsmodus zurück. Bei Wartung oder Funktionstest des Melders schwillt die Alarmlautstärke von einem reduzierten Level auf die volle Lautstärke an. Die Rauchmesskammer ist durch ein feinmaschiges Gitternetz (Maschengröße 0,5 mm²) gegen Eindringen auch kleiner Insekten geschützt. Die Verschmutzungskompensation passt automatisch die Empfindlichkeit bei zeitlich voranschreitender Verunreinigungen an. Im normalen Betriebsmodus sendet der Melder keine sichtbaren oder hörbaren Anzeigen wie z. B. LED-Blinken aus. Bei Fehlererkennung, z.B. durch Verunreinigung oder schwacher Batterie, erfolgt ein LED-Blinken und Piepton als Warnhinweis. Geprüfte Qualität VdS nach DIN EN 14604, Q-Label und erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01, zur Verwendung gemäß DIN 14676. Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor Stromversorgung: 3V Lithium-Batterie, fest eingebaut Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre Mikroprozessor: integriert Alarmgeber, Typ: Piezoelektr. Scheibe Schalldruck: 85 dB(A) in 3m Abstand Selbsttestfunktion: automatisch Gehäusematerial: Kunststoff Gehäusefarbe: weiss, ähnlich RAL 9010 Einsatztemperatur: 0 °C…40 °C Feuchtigkeit: max. 95% rel., keine Betauung Abmessungen: Durchm. : 115 mm, H: 45 mm Gewicht: ca. 200 Gramm Lieferumfang: Melder, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel Typ: WDV/Molliné RWF Art.-Nr.: 000RWF Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Rauchwarnmelder Kabel RWK Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch und lokalen Alarmierung anwesender Personen in privaten Räumen oder Räumen mit wohnraumähnlicher Nutzung. Der Melder ist autark einsetzbar oder drahtgebunden vernetzbar. Bis zu 12 Rauchmelder können per Kabel verbunden werden und bilden je ein eigenes Kabelnetz. Die Stromversorgung erfolgt über eine fest eingebaute, nicht entnehmbare, 3V-Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10+1 Jahren. Der Rauchwarnmelder besitzt einen großen Test- und Stummschaltknopf mit 5 cm Durchmesser, der leicht erreichbar ist. Der Melder kann im Bedarfsfall 10 Minuten stumm geschaltet werden und kehrt danach automatisch in den normalen Überwachungsmodus zurück. Bei Wartung oder Funktionstest des Melders schwillt die Alarmlautstärke von einem reduzierten Level auf die volle Lautstärke an. Die Rauchmesskammer ist durch ein feinmaschiges Gitternetz (Maschengröße 0,5 mm²) gegen Eindringen auch kleiner Insekten geschützt. Die Verschmutzungskompensation passt automatisch die Empfindlichkeit bei zeitlich voranschreitender Verunreinigungen an. Im normalen Betriebsmodus sendet der Melder keine sichtbaren oder hörbaren Anzeigen wie z. B. LED-Blinken aus. Bei Fehlererkennung, z.B. durch Verunreinigung oder schwacher Batterie, erfolgt ein LED-Blinken und Piepton als Warnhinweis. Geprüfte Qualität VdS nach DIN EN 14604, Q-Label und erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01, zur Verwendung gemäß DIN 14676. Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor Stromversorgung: 3V Lithium-Batterie, fest eingebaut Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre Mikroprozessor: integriert Alarmgeber, Typ: Piezoelektr. Scheibe Schalldruck: 85 dB(A) in 3m Abstand Selbsttestfunktion: automatisch Gehäusematerial: Kunststoff Gehäusefarbe: weiss, ähnlich RAL 9010 Einsatztemperatur: 0 °C…40 °C Feuchtigkeit: max. 95% rel., keine Betauung Abmessungen: Durchm. : 115 mm, H: 45 mm Gewicht: ca. 200 Gramm Lieferumfang: Melder, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel Typ: WDV/Molliné RWK Art.-Nr.: 000RWK Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de |  |  |