Ausschreibungstext

Wohnungswasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Verschraubungen Verschraubung für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70500 Verschraubung für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70510 Verschraubung verchromt für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Messing-Verschraubung verchromt (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSC Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70570 Verschraubung verchromt für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Messing-Verschraubung verchromt (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: WDV/Molliné MSC Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70580 Wasserzählerbügel Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8072E Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8074E Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8075E Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8077E Einbausätze mit Kugelhähne Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70642 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70643 Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70644 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70645 Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70652 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70653 Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70654 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70655 Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70661 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70662 Einbausatz für Wasserzähler KW, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1" Für Kaltwasser: Griffe blau Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70663 Einbausatz für Wasserzähler WW, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1" Für Warmwasser: Griffe rot Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70664 Einbausätze mit Verschraubungen Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70640 Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70650 Einbausatz für Wasserzähler, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70660 Dämmschalen Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 80/110 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: WDV/Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 Dämmschalen für Kugelhahn DN 15 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70328 Dämmschalen für Kugelhahn DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70329 Dämmschale für Kugelhahn DN 15 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70928 Dämmschale für Kugelhahn DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70929 Plombierzubehör Klapp-Plombe Klapp-Plombe „Selflock“, Metall, 100 Stück Packung. Typ: WDV/Molliné KPlo Artikel-Nr.: 70710 Plombendraht 25 cm Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 Stück Packung. Typ: WDV/Molliné PlDra Artikel-Nr.: 70720 Plombendraht Rolle Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 m Rolle Typ: WDV/Molliné PlRo Artikel-Nr.: 70721 Plombierzange Plombierzange für Bleiplombe Typ: WDV/Molliné PlZa Artikel-Nr.: 70715 Bleiplombe Bleiplombe, 100 Stück Packung Typ: WDV/Molliné Plbl Artikel-Nr.: 70714 Plombierschelle für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 15 Sicherung Überwurfmutter: G3/4B Typ: WDV/Molliné Plo15 Artikel-Nr.: 70730 Plombierschelle für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 20 Sicherung Überwurfmutter: G1B Typ: WDV/Molliné Plo20 Artikel-Nr.: 70740 |  |  |